## Slide 1
2018
天成楼-负荷预测
小组成员：钱云冲 王畅 林秀 杨梓煜 朱晓柯 蔡静轩

## Slide 2
目录 /CONTENTS
01
数据探索
02
数据清洗
03
特征工程
04
模型选择
06
参赛总结
05
模型融合

## Slide 3
数据集
 | 区分6台消纳 | 区分3类消纳 | 合并负荷
半小时为刻度 | 1、时间损耗极大； 2、对光伏消纳拟合较好，对风力、大电网消纳误差较大 | 1、时间损耗极大； 2、对光伏消纳拟合较好，对风力、大电网消纳误差较大 | 1、时间损耗较大； 2、对光伏消纳拟合较好，对风力、大电网消纳误差较大
一天为刻度 | ———— | ———— | 1、时间损耗极小； 2、每天的MAPE极不稳定，R2非常好； 3、月MAPE稳定且较好

## Slide 4
数据描述
数据分布
相关性检验
聚类分析
数据探索
01

## Slide 5
相关性检验
数据分布
聚类分析
数据探索
数据描述
探索结果：
1、’Expertsid’ ‘compsid’ ‘areaenergysid’ 为空列；
2、’Type’ ‘Energysid’ 标准差为0；
3、数据总行数为200241行。
4、’Name’ 列与 ‘Equsid’ 列标记等同；
5、’posisid’ 列与 ’buildingsid’ 列标记等同；
6、’RecNo’ 列为序号列；
7、Value的最大值35W。

## Slide 6
相关性检验
数据分布
聚类分析
数据探索
数据描述
Value中存在离群点；
- - - - - -可能是因为数据收集不准确；
- - - - - -或数据本身是真实的， 但是由于某些突发事件造成了负荷的不规律变化。

## Slide 7
相关性检验
数据分布
聚类分析
数据探索
数据描述
可视化分析：
1、夏季用电量偏低，冬季用电量偏高；
2、周末普遍用电量较低，但也存在一些异常的峰顶，疑似...加班...；
3、负荷无明显的周周期/月周期/年周期；
4、负荷的日周期性不明显甚至没有；
5、节假日负荷偏低，但也存在一些异常的峰顶，可能还是因为加班...；

## Slide 8
相关性检验
数据分布
聚类分析
数据探索
数据描述
 | dayOfWeek | isWorkDay | isHoliday | Season | Tem_max | Tem_min | RH_max | RH_min
Value(pearson) | —— | —— | —— | —— | 弱 - | 弱 - | 弱 - | 弱 -
Value(spearman) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 弱 - | 弱 -
Value(Kendall) | 弱 - | 中 + | 弱 - | —— | —— | —— | —— | ——

## Slide 9
非功能需求
数据分布
聚类分析
数据探索
数据描述
对F_day1, Tem_max, RH_min聚类；
可以分为5类；
将聚类结果作为一列特征。

## Slide 10
缺失值
离群点
数据清洗
02

## Slide 11
离群点
概要设计
缺失值
行数据缺失：
共有125天缺失数据，有7个小时是完全没有数据的（2016.5.1 20:30~23:30，2017.5.14 14:00~15:00， 2017.10.23 00:00~03:00），有3385个半点总共10203行数据缺失。
光伏数据大量缺失；
大电网为主要负荷, 辅以风力消纳与光伏消纳. 消纳顺序大致为6 5 1 2 3 4；
当大电网或风电数据缺失时，通常为连续数小数的缺失，疑似为停电检修。
将数据扩充为标准的210528行，每半个小时均有6行数据。
对16~17年数据处理：
---第一步, 156全部填0, 234每天的0~6点、19~24点全部填0.
  ---第二步, 234剩下时段采用平滑处理.
对18年数据集处理：
---全部填0;

## Slide 12
离群点
概要设计
缺失值
离群点的2种类型——波峰异常、冲击负荷。
1）波峰异常
波峰异常的判定依据如下, 超过阈值则改为阈值。这里其实总共只修改了不到5行数据的值。
---消纳1 > 1333
---消纳2 > 78 消纳3 > 78 消纳4 > 78
---消纳5 > 444 消纳6 > 1133
2）冲击负荷
相同消纳前后半小时负荷值之差应该处于一个合理的范围之内。
取了0.05%的差值结点，以此为阈值校正负荷值，超过阈值则调整为相邻值加/减阈值。
---消纳1前后差值 > 875.5
---消纳2前后差值 > 32 消纳3前后差值 > 32 消纳4 后差值 > 32
---消纳5前后差值 > 269.5 消纳6前后差值 >1059.5
 | Value2 | Value6
12:00 | 0 | 0
12:30 | 55 | 1333
32
1059.5

## Slide 13
特征编码
特征提取
特征选择
特征工程
03

## Slide 14
将Data_Time列拆分为Year、Month、Day、Hour、Half.
将6台消纳重新标记为123456.
拆分时间数据
特征选择
特征提取
特征工程
特征编码
Equsid列重新标记
标记日期
1、是否为工作日标记为0和1；
2、星期几标记为1234567；
3、是否为节假日标记为0和1；
4、季节标记为1234。

## Slide 15
特征选择
特征工程
特征编码
特征提取
 | F_day1 | F_day2 | F_day3 | F_week | Day
Value(pearson) | 弱 + | —— | —— | —— | ——
Value(spearman) | 弱 + | —— | —— | 弱 + | ——
1、负荷特征——前3天的负荷，前1周同一天的负荷;
2、大功率标记——对日负荷超过40000的天标记为1，对日负荷小于8715.59的天标记为-1（4分位数）；
3、检修标记——消纳5和6缺失的天标记为1，其他为0；
4、节假日标记——对2016~2017年节假日负荷极高的天标记为2，
记录节假日的天数，并在2018年数据集上做同样的标记。
举例：2016年端午节第1天负荷非常高，那么对2018年的端午节第1天同样标记为2。
5、聚类标记——对聚类结果单独设一列标签；
6、气候特征——日温度最值、均值、变化率等。
对218年数据集，逐行预测，再分别逐行加入负荷特征、聚类标记。

## Slide 16
特征选择
特征提取
特征工程
特征编码
 | F_day1 | F_day2 | F_day3 | F_week | Day | Tag | Fix | kmeans
Value(pearson) | 弱 + | —— | —— | —— | —— | 中 + | —— | 弱 +
Value(spearman) | 弱 + | —— | —— | 弱 + | —— | 中 + | 弱 - | 弱 -
Value(Kendall) | —— | —— | —— |  | —— | 中 + | 弱 - | 弱 +
删除无效列
'Type', 'Energysid', 'Expertsid', 'compsid', 'areaenergysid',
'RecNo', 'Name', 'posisid', 'buildingsid', 'Load_Time'
 | F_day2 | F_day3 | Day | Month | Fix | kmeans | Season
Adaboost | 6% | 4% | 4% | 2% | 0.06% | 0.1% | 1%
RF | 4% | 4% | 3% | 2% | 0.06% | 0.1% | 1%
GBDT | 8% | 5% | 3% | 2% | 0.01% | 0.04% | 1%

## Slide 17
神经网络
集成学习
模型选择
04

## Slide 18
神经网络

## Slide 19
集成学习

## Slide 20
集成学习

## Slide 21
集成学习

## Slide 22
线性加权
模型融合
05

## Slide 23
均值拟合

## Slide 24
线性回归

## Slide 25
参赛总结
06

## Slide 26
01
优缺点分析
01优点
02优点
03优点
04缺点
05缺点
优缺点分析
模型支持并行训练和预测，5个月按天预测大约只需要2分钟左右。
时间损耗较小
对负荷变化较为稳定的月份预测几乎准确。
月预测性能较优
模型对Tag标签的依赖较大，需要企业依照计划对每天打标签。
依赖先验知识
主要采用基于树的集成学习模型，很容易解释特征与负荷之间的关系。
模型解释度较好
★ ★ ★ ★ ★
每天的Mape曲线变化较大，是因为特征本身还不够好。
日MAPE不稳定

## Slide 27
谢谢观看