## Slide 1
天诚楼
负荷预测
Go_along：钱云冲 杨梓煜 林秀 王畅 朱晓柯 蔡静轩
指导老师：高慧颖
金风科技|天诚同创

## Slide 2
目录 /CONTENTS
04 模型选择
05 模型验证
06 模型融合
07 总结分析
00 团队简介
01 数据探索
02 数据清洗
03 特征工程

## Slide 4
01
数据探索
数据描述
数据分布
相关性检验
聚类分析
2018.12.3-2018.12.6

## Slide 5
探索结果：
1、 ‘ Expertsid’ ‘compsid’ ‘areaenergysid’ 为 空列；
2、 ‘ Type’ ‘Energysid’ 标准差为0；
3、 数据总行数为200241行，每半小时6行数据。
4、 ‘ Name’ 与 ‘Equsid’ 标记等同；
5、 ‘ posisid’ 与 ‘ buildingsid’ 标记等同；
6、 ‘ RecNo’ 为序号列；
7、 Value的最大值35W；
8、 6台电机分别标记为 1 2 3 4 5 6。
数据描述
聚类分析
数据分布
相关性检验

## Slide 6
聚类分析
相关性检验
数据分布
数据描述
Value中存在离群点；
- - - 可能是因为数据收集不准确；
- - - 或数据本身是真实的， 但是由于某些突发事件造成了负荷的不规律变化。

## Slide 7
聚类分析
相关性检验
数据分布
数据描述
气候变化曲线基本符合实际情况；
- - - 第一份气候数据为格林尼治时间（丢弃不用）；
- - - 第二份数据为北京时间。

## Slide 8
聚类分析
相关性检验
数据分布
数据描述

## Slide 9
聚类分析
相关性检验
数据分布
数据描述
可视化分析
1、夏季用电量偏低，冬季用电量偏高；
2、2018年3月负荷数据反常；

## Slide 10
聚类分析
相关性检验
数据分布
数据描述
可视化分析
1、周末普遍用电量较低，但也存在一些异常的峰顶，疑似加班；
2、负荷无明显的周周期/月周期/年周期；
Chart: 2016-2017年节假日负荷图
 | 4136.932 | 4338.9 | 4801.732 | 4523.468 | 24232.668 | 3614.732 | 3756.4 | 3264.368 | 4503.064 | 67898.236 | 20941.036 | 8263.032 | 10346.068 | 8516.428 | 2042.404 | 14503.364 | 21327.428 | 4288 | 5925.84 | 6391.624 | 7519.24 | 6241.468 | 3172.668 | 4346.064 | 7759.872 | 20362.932 | 2963.96 | 6267.208 | 9836.592 | 5986.16 | 6056.8 | 7677.736 | 11846.056 | 3272.868 | 48466.22 | 8691.272 | 6491.624 | 15106.844 | 3324.188 | 4339.872 | 8575.488 | 4695.98 | 19473.808 | 3620.6 | 3838.3 | 13364.136 | 20860.02 | 5141.52 | 11778.94 | 4592.776 | 3899.964 | 8997.596 | 4950.552 | 3782.64 | 3770.62 | 3389.128 | 13458.844 | 5741.532

## Slide 11
聚类分析
相关性检验
数据分布
数据描述
Chart: 2016-2017年节假日负荷图
 | 4136.932 | 4338.9 | 4801.732 | 4523.468 | 24232.668 | 3614.732 | 3756.4 | 3264.368 | 4503.064 | 67898.236 | 20941.036 | 8263.032 | 10346.068 | 8516.428 | 2042.404 | 14503.364 | 21327.428 | 4288 | 5925.84 | 6391.624 | 7519.24 | 6241.468 | 3172.668 | 4346.064 | 7759.872 | 20362.932 | 2963.96 | 6267.208 | 9836.592 | 5986.16 | 6056.8 | 7677.736 | 11846.056 | 3272.868 | 48466.22 | 8691.272 | 6491.624 | 15106.844 | 3324.188 | 4339.872 | 8575.488 | 4695.98 | 19473.808 | 3620.6 | 3838.3 | 13364.136 | 20860.02 | 5141.52 | 11778.94 | 4592.776 | 3899.964 | 8997.596 | 4950.552 | 3782.64 | 3770.62 | 3389.128 | 13458.844 | 5741.532
可视化分析
1、负荷的日周期性不明显甚至没有；
2、节假日负荷整体偏低，但也存在一些异常的峰顶，猜测可能是因为加班。

## Slide 12
 | Month | Day | Hour | Half | t_10 | rh_10
Value(pearson) | —— | —— | —— | —— | -0.1 | -0.15
Value(spearman) | -0.02 | 0 | 0.05 | 0 | —— | ——
聚类分析
数据描述
相关性检验
数据分布

## Slide 13
对F_day1, Tem_max, RH_min聚类；
可以分为5类；
将聚类结果作为一列特征。
数据描述
数据分布
聚类分析
相关性检验
F_day1
F_day2
F_day3
F_week
Tem_max
Tem_min
Tem_mean
RH_max
RH_min
RH_mean

## Slide 14
0 2
数据清洗
缺失值
离群点
数据集
2018.12.7-2018.12.12

## Slide 15
对16~17年数据处理：
---第一步, 156号消纳全部填0, 234号消纳每天的0~6点、19~24点全部填0
  ---第二步, 234号消纳剩下时段采用平滑处理
对18年数据集处理：
---全部填0
行数据缺失
共有125天缺失数据，有7个小时是完全没有数据的（2016.5.1 20:30~23:30，2017.5.14 14:00~15:00， 2017.10.23 00:00~03:00），有3385个半点总共10203行数据缺失。
  光伏数据大量缺失；
  大电网为主要负荷, 辅以风力消纳与光伏消纳. 消纳顺序大致为6 5 1 2 3 4；
  当大电网或风电数据缺失时，通常为连续数小数的缺失，疑似为停电检修。
将数据扩充为标准的210528行，每半个小时均有6行数据。
缺失值
离群点

## Slide 16
对16~17年数据处理：
---第一步, 156号消纳全部填0, 234号消纳每天的0~6点、19~24点全部填0
  ---第二步, 234号消纳剩下时段采用平滑处理
对18年数据集处理：
---全部填0
缺失值
离群点

## Slide 17
离群点的2种类型
---波峰异常
---冲击负荷
1）波峰异常
波峰异常的判定依据如下, 超过阈值则改为阈值。这里其实总共只修改了不到5行数据的值。
---消纳1 > 1333
---消纳2 > 78 消纳3 > 78 消纳4 > 78
---消纳5 > 444 消纳6 > 1133
2）冲击负荷
相同消纳前后半小时负荷值之差应该处于一个合理的范围之内。
取了0.05%的差值结点（总计不到40个），以此为阈值校正负荷值，超过阈值则调整为相邻值加/减阈值。
---消纳1前后差值 > 875.5
---消纳2前后差值 > 32 消纳3前后差值 > 32 消纳4前后差值 > 32
---消纳5前后差值 > 269.5 消纳6前后差值 >1059.5
 | Value2 | Value6
12:00 | 0 | 0
12:30 | 55 | 1333
32
1059.5
离群点
缺失值

## Slide 18
数据集
 | 合并/一天 | 6台/半小时 | 3类/半小时 | 合并/半小时
训练集（行数） | 731 | 210528 | 105264 | 35088
测试集（行数） | 151 | 43488 | 21744 | 7248
R² | 0.81 | —— | -15.3 | -1.89
总MAPE | 0.1% | —— | -76% | -21.80%
日平均MAPE | 29.8% | —— | -107.64% | -66.90%
时间损耗 | 71s | >12h | 7.3h | 2.2h

## Slide 19
0 3
特征编码
特征提取
特征选择
特征工程
2018.12.13-2018.12.19

## Slide 20
将Data_Time列拆分为Year、Month、Day、Hour、Half。
将6台消纳重新标记为123456。
拆分时间数据
Equsid列重新标记
标记日期
1、是否为工作日标记为0和1；
2、星期几标记为1234567；
3、是否为节假日标记为0和1；
4、季节标记为1234。
特征选择
特征提取
特征编码

## Slide 21
训 练 集（2016-2017）
1、负荷特征——前3天的负荷，前1周同一天的负荷;
2、大功率标记——对日负荷超过40000的天标记为1，对日负荷小于8715.59的天标记为-1（4分位数），其余所有标记为0；
3、4类日期标记——对2016~2017年节假日负荷极高的天标记为2，
记录节假日的天数，并在2018年数据集上做同样的标记。
4、气候特征——日温度、湿度最值、均值，湿度最大值等。
5、检修标记——消纳5和6缺失的天标记为1，其他为0；
6、聚类标记——对聚类结果单独设一列标签；
测 试 集（2018）
1、负荷特征、聚类标记初始化为空值；
2、节假日标记与训练集相同，
3、其他特征依据测试集本身数据自动生成。
特征选择
特征提取
特征编码

## Slide 22
特征选择
特征提取
特征编码

## Slide 23
1、删除无效列
  'Type', 'Energysid', 'Expertsid', 'compsid', 'areaenergysid','RecNo', 'Name', 'posisid', 'buildingsid', 'Load_Time’
2、集成学习特征筛选
  --- Adaboost
  ---Random Forest
  ---GBDT
  在训练集上进行6折交叉验证（暴力寻参+手动调参）
  划分比例：7:3
  评价指标：R²
  最优评分：R² > 0.6
特征编码
特征提取
特征选择
Chart: 特征重要性（Adaboost）
| Tag | Tem_max | Tem_min | RH_max | RH_min | F_day1 | F_day2 | F_day3 | F_week | Month | Day | dayOfWeek | isHoliday | isWorkday | Tem_mean | RH_mean | Season | dam | Fix | kmeans
 | 28 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.06 | 0.7
Chart: 特征重要性（Random Forest）
| Tag | Tem_max | Tem_min | RH_max | RH_min | F_day1 | F_day2 | F_day3 | F_week | Month | Day | dayOfWeek | isHoliday | isWorkday | Tem_mean | RH_mean | Season | dam | Fix | kmeans
 | 27 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 0.06 | 0.1
Chart: 特征重要性（GBDT）
| Tag | Tem_max | Tem_min | RH_max | RH_min | F_day1 | F_day2 | F_day3 | F_week | Month | Day | dayOfWeek | isHoliday | isWorkday | Tem_mean | RH_mean | Season | dam | Fix | kmeans
 | 40 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 0.04 | 0.6

## Slide 24
1、删除无效列
  'Type', 'Energysid', 'Expertsid', 'compsid', 'areaenergysid','RecNo', 'Name', 'posisid', 'buildingsid', 'Load_Time’
2、集成学习特征筛选
  --- Adaboost
  ---Random Forest
  ---GBDT
特征编码
特征提取
特征选择
Chart: 特征重要性（Adaboost）
| Tag | Tem_max | Tem_min | RH_max | RH_min | F_day1 | F_day2 | F_day3 | F_week | Month | Day | dayOfWeek | isHoliday | isWorkday | Tem_mean | RH_mean | Season | dam | Fix | kmeans
 | 28 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.06 | 0.7
Chart: 特征重要性（Random Forest）
| Tag | Tem_max | Tem_min | RH_max | RH_min | F_day1 | F_day2 | F_day3 | F_week | Month | Day | dayOfWeek | isHoliday | isWorkday | Tem_mean | RH_mean | Season | dam | Fix | kmeans
 | 27 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.03 | 0.06 | 0.1
Chart: 特征重要性（GBDT）
| Tag | Tem_max | Tem_min | RH_max | RH_min | F_day1 | F_day2 | F_day3 | F_week | Month | Day | dayOfWeek | isHoliday | isWorkday | Tem_mean | RH_mean | Season | dam | Fix | kmeans
 | 40 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.07 | 0.04 | 0.6

## Slide 25
0 4
模型选择
线性模型
最近邻模型
支持向量机
集成学习
神经网络
2018.12.20-2018.12.22

## Slide 26
模型对比
Chart: 模型对比
| 线性回归 | 岭回归 | Lasso回归 | ElasticNet回归 | KNN | SVM | LSTM | Adaboost | RF | GBDT
R2 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.38 | 0.22 | 0.32 | 0.69 | 0.663 | 0.652
total | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0018 | 0.1251 | 0.1608 | 0.1056 | 0.07 | 0.01 | 0.077

## Slide 27
0 5
模型测试
LSTM
Adaboost
Random Forest
GBDT
2018.12.23-2018.12.24

## Slide 28
LSTM
total | R² | Jan | Feb | Mar | Apr | May | average
9% | 0.283 | 14.24% | 26.78% | 32.12% | 27.19% | 8.64% | 62.66%
Jan | 45%
Feb | 47%
Mar | 48%
Apr | 84%
May | 45%

## Slide 29
Adaboost
total | R² | Jan | Feb | Mar | Apr | May | average
0.52% | 0.755 | 0.02% | 0.0% | 18.14% | -13.88% | 4.45% | 31.80%
Jan | Feb | Mar | Apr | May
28% | 30% | 17% | 36% | 24%

## Slide 30
Random Forest
total | R² | Jan | Feb | Mar | Apr | May | average
8.20% | 0.692 | 12.36% | 2.09% | 25.53% | -8.37% | 15.78% | 44.40%
Jan | Feb | Mar | Apr | May
28% | 30% | 17% | 36% | 24%

## Slide 31
GBDT
total | R² | Jan | Feb | Mar | Apr | May | average
1.89% | 0.786 | 0.59% | -3.27% | 13.51% | -16.97% | 1.34% | 30.10%
Jan | Feb | Mar | Apr | May
28% | 30% | 17% | 36% | 24%

## Slide 32
0 6
模型融合
均值融合
加权融合
2018.12.24

## Slide 33
均值融合
total | R² | Jan | Feb | Mar | Apr | May | R² | average
11.79% | 0.637 | 17.45% | 14.88% | 23.98% | -14.85% | 21.30% | 0.637 | 46.58%
Jan | Feb | Mar | Apr | May
43% | 65% | 36% | 34% | 56%

## Slide 34
加权融合
total | R² | Jan | Feb | Mar | Apr | May | R² | average
0% | 0.801 | 7.47% | 0.83% | 15.02% | -16.64% | -4.31% | 0.801 | 29.78%
Jan | Feb | Mar | Apr | May
25% | 39% | 25% | 28% | 31%

## Slide 35
0 7
总结分析
优劣分析
模型落地
团队建议

## Slide 36
01
优劣分析
01优点
02优点
03优点
04优点
05缺点
优缺点分析
模型支持并行训练和预测，5个月预测大约只需要70s!
时间损耗每月14s
对负荷变化较为稳定的月份预测准确率几乎100%！
最佳月误差逼近0%
企业将数据集输入模型即可一键完成预测！模型搜寻最佳参数时间大约为2h!
自学习能力极强
主要采用基于树的集成学习模型，很容易解释特征与负荷之间的关系!
模型解释度较好
★ ★ ★ ★ ★
模型对Tag标签的依赖较大，需要企业依照工作计划对每天的数据打标签。
依赖先验知识

## Slide 37
04
03
02
01
商业价值潜力
高效性
易用性
准确性
模型对月负荷的总体拟合较好，月负荷总体MAPE低于百分之17%，个别月份甚至逼近0%。
只需封装好模型，输入未来数据便可迅速得出预测结果。模型会自动补全缺失的半小时负荷数据，自动添加和补全特征。
训练和预测时间较短，支持并行训练。可以在3分钟内预测出全年的负荷曲线。
模型本身还有很大的进步空间。
02
模型落地

## Slide 38
实地调研
$
数据沟通
特征挖掘
数据收集
03
团队建议

## Slide 39
我们是认真的，不是为了输赢
E N D
我们是 Go_along